Электростатика проводников и диэлектриков.

I вариант.

| I | 1. | Какой заряд надо сообщить металлическому шару, находящемуся в воздухе, чтобы потенциал его стал равным 1 В, если радиус шара равен 9 мм? |
| --- | --- | --- |
|  | 2. | Найдите электроемкость плоского конденсатора, изготовленного из алюминиевой фольги длиной 1,5 м и шириной 0,9 м. Толщина парафиновой бумаги равна 0,1 мм. Диэлектрическая проницаемость парафина равна 2. |
| II | 3. | Во сколько раз надо изменить значение каждого из двух одинаковых зарядов, чтобы при погружении их в воду сила взаимодействия при том же расстоянии между ними была такая же, как в воздухе? Диэлектрическая проницаемость воды равна 81. |
|  | 4. | Плоский конденсатор, расстояние между пластинами которого равно 5 см, заряжен до напряжения 200 В и отключен от источника. Каково будет напряжение на конденсаторе, если его пластины раздвинуть на расстояние 10 см друг от друга? |
| III | 5. | Потенциал одной маленькой заряженной сферической капли ртути равен 0,01 В. Определите потенциал большой шарообразной капли, получившейся в результате слияния 125 таких же капель. |
|  | 6. | Между пластинами плоского заряженного конденсатора проложили толстое стекло, имеющее диэлектрическую проницаемость, равную 7. Стекло полностью заполнило объем между половинками пластин конденсатора. Во сколько раз изменились емкость и энергия конденсатора, а также заряд на пластинах и напряжение между ними? |

II вариант.

| I | 1. | При сообщении конденсатору заряда 5∙10-6 Кл энергия конденсатора становится равной 0,01 Дж. Определите напряжение на обкладках конденсатора. |
| --- | --- | --- |
|  | 2. | Между пластинами плоского конденсатора по всей площади положили слюду. Как изменилась электроемкость конденсатора? Диэлектрическая проницаемость слюды равна 6. |
| II | 3. | Два проводящих металлических шара, заряженные до потенциалов 10 и 20 В соответственно, находятся на расстоянии, значительно большем, чем их радиусы. Радиус первого шара равен 10 см, а второго - 20 см. Каким будет потенциал шаров, если их соединить тонким проводником? Какой заряд при этом перейдет с одного шара на другой? |
|  | 4. | Энергия плоского воздушного конденсатора, отключенного от источника тока, равна 20 Дж. Какую работу нужно совершить, чтобы увеличить расстояние между пластинами такого конденсатора в 4 раза? |
| III | 5. | Два одинаковых металлических шарика на нитях равной длины подвешены к одной точке. Когда шарикам были сообщены одинаковые по значению и знаку заряды, то нити разошлись на некоторый угол. Какой должна быть диэлектрическая проницаемость жидкого диэлектрика, чтобы при погружении в него этой системы угол расхождения этой системы не изменился? Отношение плотности материала шариков к плотности жидкости диэлектрика равно 3. |
|  | 6. | Батарею из трех одинаковых плоских воздушных конденсаторов зарядили до разности потенциалов 30 В и отсоединили от источника тока. Чему будет равна разность потенциалов между точками Аи В, если расстояние между пластинами конденсатора С3 увеличить в 2 раза, а пространство между ними заполнить диэлектриком с диэлектрической проницаемостью, равной 4. |

Электростатика диэлектриков и проводников.

III вариант.

| I | 1. | Определите толщину диэлектрика конденсатора, емкость которого равна 1400 пФ, площадь перекрывающих друг друга пластин равна 1,4∙10-6 м2, диэлектрическая проницаемость диэлектрика равна 6. |
| --- | --- | --- |
|  | 2. | Определите заряд сферы, если потенциал в точке, расположенной на расстоянии 50 см от поверхности сферы, равен 4 В. Радиус сферы равен 5 см. |
| II | 3. | Заряженный до потенциала 1000 В шар радиусом 20 см длинным проводником соединяется с незаряженным шаром. Каков радиус второго шара, если после соединения потенциал шаров оказался равным 300 В? |
|  | 4. | Обкладки плоского конденсатора изолированы друг от друга пластиной из диэлектрика. Конденсатор заряжен до разности потенциалов 1000 В. Определите диэлектрическую проницаемость материала пластины, если при ее удалении разность потенциалов между обкладками конденсатора возрастает до 3000 В. |
| III | 5. | Маленький шарик подвешен на диэлектрической пружине в пространстве плоского конденсатора, круглые пластины которого радиусом 10 см расположены горизонтально. Заряд шарика равен -3 нКл. Когда пластинам конденсатора сообщили заряд 2∙10-8Кл, растяжение пружины увеличилось в 2 раза. Определите массу шарика. (Массой пружины пренебречь). |
|  | 6. | Какую работу нужно совершить, чтобы удалить диэлектрик из плоского конденсатора, не отключая его от источника тока с напряжением 150 В? Пространство между обкладками конденсатора заполнено парафином с диэлектрической проницаемостью, равной 2. Емкость конденсатора с диэлектриком равна 2 мкФ. |

IV вариант.

| I | 1. | В импульсной фотовспышке лампа питается от конденсатора, емкость которого равна 800 мкФ. Найдите энергию вспышки, если конденсатор заряжен до напряжения 300 В. |
| --- | --- | --- |
|  | 2. | На расстоянии 40 см от поверхности незаряженного металлического шарика, радиус которого равен 10 см, помещен точечный заряд, равный 2 нКл. Определите потенциал шарика. |
| II | 3. | Металлический шар радиусом 30 см, заряженный до потенциала 40 В, окружили незаряженной концентрической проводящей оболочкой в виде сферы радиусом 50 см. Чему станет равен потенциал шара, если его соединить проводником с оболочкой? |
|  | 4. | Во сколько раз надо изменить расстояние между двумя зарядами, чтобы при погружении их в керосин сила взаимодействия между ними была такая же, как в воздухе? Диэлектрическая проницаемость керосина 2,1. |
| III | 5. | Два одинаковых плоских воздушных конденсатора соединены последовательно и подключены к источнику тока. Внутрь одного из них вносят диэлектрик с диэлектрической проницаемостью, равной 7. Он заполняет все пространство между обкладками. Как и во сколько раз изменится напряжение на этом конденсаторе? |
|  | 6. | Маленький шарик, несущий заряд 5 нКл, подвешен на нити между вертикальными пластинами плоского воздушного конденсатора. Масса шарика равна 5 г, площадь пластины конденсатора равна 0,2 м2. Определите, на какой угол отклонится от вертикали нить при сообщении пластинам конденсатора заряда 1,77∙10-5 Кл. |